OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.

CZĘŚĆ I

ŻARNIKI METAHALOGENKOWE (HQI)

Żarniki przeznaczone do montowania w lampach AquaSunlight Aqua Medic (w przypadku żarników z trzonkiem typu Fc2 i Rx7s) oraz Silveo2 Aqua Medic (w przypadku żarników z trzonkiem typu E40).

| Lp. | Zbiornik | Moc żarnika [W] | Temp. barwowa [K] | Typ trzonka | Ilość [szt] | Proponowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiosłonosy | 250 | 4500-6500 | Fc2 | 3 | Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważna |
| 2. | Piranie | 250 | 4500-6500 | Fc2 | 2 | Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważna |
| 3. | Australia | 250 | 4500-6500 | Fc2 | 2 | Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważna |
| 4. | Azja | 250 | 4500-6500 | Fc2 | 2 | Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważna |
| 5. | Malawi | 250 | 16000 | Fc2 | 3 | Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważna |
| 6. | Afrykańska rzeka | 250 | 4500-6500 | Fc2 | 2 | Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważna |
| 7. | Skrzydlice | 150 | 20000 | Rx7s | 1 | Aqualine 20000 Aqua Medic lub równoważna |
|  |  | 150 | 16000 | Rx7s | 1 | Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważna |
| 8. | Bezkręgowce morskie, amfipriony | 250 | 16000 | Fc2 | 2 | Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważna |
| 9. | Koniki morskie | 250 | 16000 | Fc2 | 2 | Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważna |
| 10. | Rekiny | 250 | min. 13000 | E40 | 3 | Aqualine 10000 Aqua Medic lub równoważna |
| 11. | Rafa | 250 | 16000 | Fc2 | 6 | Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważna |
|  |  | 250 | min. 13000 | E40 | 2 | Aqualine 10000 Aqua Medic lub równoważna |
|  |  | 400 | min.13000 | E40 | 2 | Aqualine 10000 Aqua Medic lub równoważna |

Zestawienie zbiorcze.

| Lp. | Proponowane źródła światła | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 250 W Fc2 4500-6500 K | 11 |
| 2. | 250 W Fc2 16000 K | 13 |
| 3. | 150 W Rx7s 16000 K | 1 |
| 4. | 150 W Rx7s 20000 K | 1 |
| 5. | 250 W E40, min. 13000K | 5 |
| 6. | 400 W E40, min. 13000K | 2 |
| RAZEM | 33 |

CZĘŚĆ II

POMPY

| Lp. | Typ urządzenia | Dane techniczne | Proponowane urządzenie | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa obiegowa | Wydajność: 3000 l/h z możliwością regulacji (kontroler) Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho” Mechanizm odcinający zasilanie w przypadku zablokowania wirnika Słup podnoszenia wody min. 2,5 m Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe Zasilanie: 230 V/50 Hz Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. | Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCS-3000 lub równoważny. | 5 |
| 2. | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 1 |  | Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy | 5 |
| 3. | Pompa obiegowa | Wydajność: 5000 l/h z możliwością regulacji (kontroler) Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho” Mechanizm odcinający zasilanie w przypadku zablokowania wirnika Słup podnoszenia wody min. 3,5 m Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe. Zasilanie: 230 V/50 Hz Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. | Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCP-5000 lub równoważny. | 8 |
| 4. | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 3 |  | Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy | 8 |
| 5. | Pompa obiegowa | Wydajność: 10.000 l/h z możliwością regulacji (kontroler) Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho” Mechanizm odcinający zasilanie w przypadku zablokowania wirnika Słup podnoszenia wody 6,0 m Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe Długość przewodu: min. 3 m. Zasilanie: 230 V/50 Hz Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. | Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCP-10000 lub równoważny. | 4 |
| 6. | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 5 |  | Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy | 4 |

Urządzenia powinny być dedykowane do akwarystyki (w tym także słonowodnej), wykonane z materiałów odpornych na korozję. Elementy stykające się z wodą nie mogą być wykonane z miedzi lub jej stopów.

CZĘŚĆ III

URZĄDZENIA POMIAROWE

| Lp. | Rodzaj pomiaru | Opis i parametry urządzenia | Proponowane urządzenie | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH/°C | Profesjonalne urządzenie do badań terenowych, wodoszczelne. Elektroda ze stopu tytanu, ze wzmacniaczem sygnału eliminującym zakłócenia jakości pomiaru, wbudowany czujnik temperatury. Kompensacja temp. automatyczna. Kalibracja automatyczna. Dokładność pH +- 0,02.W zestawie: miernik, sonda, roztwory kalibracyjne, roztwór czyszczący. | Kompaktowy miernik pH/°C HANNA INSTRUMENTS HI991001 lub równoważny. | 1 |
| 2. | O₂ | Profesjonalny przenośny przyrząd do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie wyrażonego w % nasycenia i w mg O₂/dm³. Szczelna obudowa. Kompensacja wysokości i zasolenia, automatyczna kalibracja na powietrzu bez użycia roztworów, przewód max. 4 m. Skala: 0,00-45,00 mg O₂/dm³, 0,0-300% nasycenia O₂. W zestawie: miernik, sonda, roztwór elektrolitu, dodatkowe membrany. | Tlenomierz HANNA INSTRUMENTS HI9146-04 lub równoważny. | 1 |
| 3. | PO₄²⁻ | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu fosforanów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,50 mg/l, dokładność: 0,04 mg/l, | Kolorymetryczny miernik fosforanów HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważny. | 1 |
| 4. | PO₄²⁻ | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia fosforanów w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważnego. | 1 |
| 5. | Krzemiany | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,00 mg/l, dokładność: ±0,03 mg/l ±5 % odczytu | Kolorymetryczny miernik krzemu HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważny. | 1 |
| 6. | Krzemiany | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważnego. | 1 |
| 7. | Ca | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu wapnia w akwarium. Skala 200 do 600 mg/l, rozdzielczość 1 mg/l (ppm),dokładność ± 6% odczytu. | Kolorymetryczny miernik wapnia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważny. | 1 |
| 8. | Ca | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia poziomu Ca w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważnego. | 1 |
| 9. | Zasadowość | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia zasadowości. Skala: 0 do 300 mg/l, odniesienie: 1 mg/l, dokładność: ± 5% odczytu ±5 mg/l | Kolorymetryczny miernik zasadowości HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważny. | 1 |
| 10. | Zasadowość | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zasadowości w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważnego. | 1 |
| 11. | Zasolenie | Przenośny refraktometr cyfrowy. Automatyczna kompensacja temperatury, Pomiar w PSU i ciężarze właściwym. Kalibracja przy użyciu wody z filtra RO. Zakres: 0-50 PSU, Dokładność: ± 2 PSU, ± 0,002 ciężaru właściwego, ± 0,3°C | Refraktometr cyfrowy Milwaukee Instruments MA887 lub równoważny. | 1 |

CZĘŚĆ IV

OŚWIETLENIE LED

| Lp. | Typ urządzenia | Dane techniczne | Proponowane urządzenie | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa LED do akwarium morskiego | 130 W, temp. barwowa 20000K lub więcej, kąt świecenia 100°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08 | Lampa LED USHIO BLV Nepturion 130W lub równoważna. | 3 |
| 2. | Lampa LED do akwariów roślinnych | 100W, możliwość zmiany temp. barwowej w zakresie 6000 -20000K lub wiekszym, kąt świecenia w zakresie 55°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08 | Lampa LED USHIO BLV Nepturion 100W lub równoważna. | 2 |
| 3. | Lampa LED do akwariów ze środowiskiem rzecznym | 100W, możliwość zmiany temp. barwowej w zakresie 6000 -20000K lub większym, kąt świecenia 100°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08 | Lampa LED USHIO BLV Nepturion 100W lub równoważna. | 5 |
| 4. | Lampa LED do oświetlania wolnej ekspozycji | 130W, barwa ciepła 4000K, kąt świecenia 55°, Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08 | Lampa USHIO BLV Signion LED 130W 4000K lub równoważna | 1 |

CZĘŚĆ V

LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA

| Lp. | Typ urządzenia | Dane techniczne/opis | Proponowane urządzenie | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa LED do akwarium morskiego | Moc: 200W. Wyposażona w jedną matrycę z dwoma rodzajami diod LED (białe i niebieskie), z możliwością oddzielnego sterowania dla każdego rodzaju. Kąt świecenia 90°. Strumień świetlny biały: 10.000 Lm; barwa: ok. 12.000 K, niebieski: 3000 Lm, 455-460 nm. Możliwość zmiany soczewek na 60° i 120°. Lampy z certyfikatem CE | Lampa LEDspot 200W Aqua Medic lub równoważna | 2 |
| 2. | Manualny sterownik do lampy LED | Manualne sterowanie dwóch kanałów w lampie (ustawienie proporcji koloru niebieskiego i białego). Urządzenie kompatybilne z zaproponowaną przez Wykonawcę lampą (pkt.1). | Potencjometr (sterownik) LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważny | 2 |
| 3. | Lampa LED do akwarium morskiego | Moc: 400W. Wyposażona w jedną matrycę z dwoma rodzajami diod LED (białe i niebieskie), z możliwością oddzielnego sterowania dla każdego rodzaju. Kąt świecenia 90°. Strumień świetlny biały: 21.000 Lm, barwa: 12000 K, niebieski: 6087 Lm, 455-460 nm. Możliwość zmiany soczewek na 60° i 120°. Lampy z certyfikatem CE. Klasa zabezpieczenia IP 65. | Lampa LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważna | 3 |
| 4. | Manualny sterownik do lampy LED | Manualne sterowanie dwóch kanałów w lampie (ustawienie proporcji koloru niebieskiego i białego). Kompatybilne z zaproponowaną przez Wykonawcę lampą (pkt.3). | Potencjometr (sterownik) LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważny | 3 |

CZĘŚĆ VI

CHWYTAKI OFIOLOGICZNE

Wykonane z anodowanego aluminium, średnica rurki pow. 2 cm. Końce zaciskane poprzez dźwignię w rękojeści (ruchoma jedna część), rozstaw min. 6 cm. Poruszane za pomocą linki ze stali nierdzewnej.

| Lp. | Asortyment | Ilość [szt] | Proponowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chwytak ofiologiczny dł. ok. 100 cm | 2 | chwytak 106 cm Varimex (SV-AL. 106) lub równoważny. |
| 2. | Chwytak ofiologiczny dł. ok. 150 cm | 3 | chwytak 152 cm Varimex (SV-AL. 152) lub równoważny. |
| 3. | Chwytak ofiologiczny dł. ok. 180 cm | 1 | chwytak 152 cm Varimex (SV-AL. 183) lub równoważny. |

CZĘŚĆ VII

MEDIA FILRACYJNE

| Lp. | Asortyment | Charakterystyka | Proponowany asortyment | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bioballe | Powierzchnia min. 300 m²/m³, do zastosowania w akwarystyce morskiej. Średnica nie mniej niż 3 cm. | Bactoballe Aqua Medic lub równoważne | 1 m³ |
| 2. | Gąbka akwarystyczna | Gruboziarnista gąbka z tworzywa piankowego o otwartych, grubych porach z przeznaczeniem do zastosowania w akwarystyce słonowodnej. Grubość gąbki 5 cm | Gąbka z oferty firmy Aqua Medic lub równoważna | 10 m² |
| 3. | Kratka rastrowa | Wymiary 60x60, wykonana z tworzywa, z przeznaczeniem do akwarystyki słonowodnej. | Kratka plastikowa rastrowa - nadająca się jako podłoże dla skały , podstawa filtrów mechanicznych. Wykorzystywana też przy budowie szczepkariów. | 3 szt |
| 4. | Preparat zawierający kultury bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych. | Preparat w polimerowych, biodegradowalnych otoczkach umożliwiający stopniowe uwalnianie zawartych żywych kultur bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych oraz enzymów. Do zastosowania w akwarystyce morskiej. Opakowanie 500 ml. | Fauna Marine Bacto Reef Balls – 500 ml lub równoważny | 10 szt |